## Slide 1: Как правильно
измерить
артериальное давление
Подготовила врач по медицинской профилактике
ГБУЗ «ООЦМП» Милюкова Ирина Николаевна
2015 год

## Slide 3
Измерение АД производят в спокойном состоянии пациента
Пациент располагается на удобном стуле или в кресле, рука расслаблена и опирается на поверхность стола или другой опоры

## Slide 4
Манжету следует накладывать на плечо на уровне сердца так, чтобы ее нижний край располагался на 2 см выше локтевого сгиба
Резиновая часть манжеты должна составлять не менее 2/3 длины предплечья и не менее 3/4 окружности руки

## Slide 5
глубокое дыхание приводит к повышенной лабильности АД
разговоры во время измерения, напряжение или скрещивание ног сопровождаются существенным повышением АД
Необходимо учитывать

## Slide 7
Желательно исключить употребление кофе и крепкого чая (в течение часа перед исследованием), курение (в течение 30 мин.), применение симпатомиметиков (включая назальные и глазные капли)
Измерение АД на каждой руке следует проводить не менее 3 раз с интервалом не менее минуты, при этом за конечное АД принимается среднее из двух последних измерений
При первичном осмотре давление определяется на обеих руках, в дальнейшем измерение производится на руке с более высоким АД

## Slide 8
Следует
с осторожностью трактовать результаты, полученные с помощью большинства имеющихся в настоящее время приборов, которые измеряют АД
на запястье
Необходимо также иметь в виду, что приборы, измеряющие АД в артериях пальцев кисти, отличает низкая точность получаемых при этом значений АД

## Slide 9
Метод домашнего измерения АД рекомендован:
  для всех больных, получающих антигипертензивную терапию
  для диагностики
        АГ «белого халата»
        маскированной АГ
        резистентной АГ
  для повышения приверженности больных АГ к лечению
  для улучшения контроля АД

## Slide 10
Для домашнего измерения АД необходимо применять полуавтоматические и автоматические приборы, основанные на осциллометрическом методе измерения АД на плече
Не рекомендовано использовать сфигмоманометры, измеряющие АД на пальце или запястье ввиду большой вероятности получения некорректных данных
К приборам для домашнего измерения АД предъявляются также следующие требования:
  удобство в использовании
  наличие легкочитаемого цифрового дисплея
  наличие соответствующей памяти
  наличие плечевых манжет различных размеров
  возможность вычисления средних значений, полученных в результате 2–3 измерений

## Slide 11: Методика проведения домашнего измерения АД
в течение 7 последовательных рабочих дней (или обычных будних дней) производится
  двукратное измерение утром с 06:00 до 09:00
  двукратное измерение вечером с 18:00 до 21:00
(перед едой и приемом антигипертензивных препаратов) со строгим соблюдением правил измерения АД
Полученные результаты средних измерений (систолическое и диастолическое АД, частота сердечных сокращений) записываются больным в дневник

## Slide 14: Благодарю за внимание!